## Slide 1
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE WE WNĘTRZACH
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2022
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Technika świetlna
Notes: 1

## Slide 2
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach
Marek KURKOWSKI
prezentowane zdjęcia i opisy zamieszczono wyłącznie w celach dydaktycznych
część materiałów przedstawiono na podstawie danych firmy

## Slide 3
Światło jest jedną z form istnienia energii.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 4
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 5
Światło jest promieniowaniem widzialnym (elektromagnetycznym)
zdolnym do wywoływania u człowieka i zwierząt bezpośrednio
wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie.
Źródła światła sztucznego są przeważnie źródłami elektrycznymi,
natomiast wytwarzane przez nie światło jest wielkością nieelektryczną
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach
Notes: 5

## Slide 6
światło zostało wyprodukowane (nastąpiła emisja światła ze źródła),
światło przebyło drogę od źródła do obserwatora (propagacja),
światło zostało zarejestrowane (nastąpiła detekcja).
Aby zaobserwować światło niezbędne jest aby:
Emisja – propagacja – detekcja
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 7
Oko jest jednym z najbardziej czułych detektorów światła
Klisza fotograficzna
Aparat cyfrowy
Fotokomórka
Dłoń może być detektorem światła
Detektory
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 8: Barwy widmowe
Odcień barwy | Color hue | Długość fali [nm]
czerwony | red | ~ 625-780
pomarańczowy | orange | ~ 590-625
żółty | yellow | ~ 565-590
zielony | green | ~ 520-565
cyjan | cyan | ~ 500-520
niebieski | blue | ~ 450-500
indygo | indigo | ~ 430-450
fioletowy | violet | ~ 380-430
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 9: Tęcza = barwy widmowe
Gdy widzimy wiązkę światła to tak naprawdę widzimy rozproszenie tej wiązki na cząsteczkach dymu, powietrza albo kurzu.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 10
Barwa przedmioty zależy od światła!!!
Czy róże są czerwone a słoneczniki żółte?
Przedmiot ma inna barwę jeśli oświetli się do światłem niebieskim, inna gdy światłem zielonym, a jeszcze inna gdy światłem czerwonym.
W świecie zwierząt kolory widzi tylko człowiek, małpy człekokształtne i… wiewiórki.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 11
W spektrum światła widzialnego znajdują się wszystkie barwy za wyjątkiem dwóch.
Czerni
Bieli
O barwie światła decyduje długość fali mu
odpowiadającej.
Jakich dwóch barw brakuje w spektrum?
i
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 12
Czerń
Barwa czarna to brak światła
Biel
Barwa biała to połączenie wszystkich barw
Dowód – rozszczepienie światła
białego na pryzmacie
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 13
Ludzkie oko, choć jest bardzo skomplikowanym urządzeniem jest czułe tylko na trzy kolory!
Mózg mieszając te trzy podstawowe barwy jest w stanie odzyskać każdy kolor.
Podstawowe barwy addytywne
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 14
Nakładając na obrazie farby nigdy, nie otrzymamy białego, ale otrzymamy czarny. Dlaczego?
Barwniki zawarte w farbach absorbują światło pozbawiając je danego koloru.
Mieszanie światła ≠ Mieszanie farby
Trzy podstawowe kolory dla farb
Podstawowe barwy subtraktywne
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 15
Żywe liście zawierają dużo chlorofilu.
Chlorofil absorbuje wszystkie barwy oprócz zielonej.
Na jesień w liściach jest mało chlorofilu i dominują inne barwniki, które odbijają światło o innej barwie (czerwone, brązowe i żółte). Dlatego liście na jesień są kolorowe.
Dlaczego liście są zielone ?
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 16: Parametry źródeł światła
• napięcie zasilające U [V] ,
• moc P [W] ,
• strumień świetlny  [lm] określa całkowitą moc
wypromieniowaną przez źródło światła w zakresie widzialnym
• skuteczność świetlna  [lm/W] charakteryzuje efektywność,
czyli ilość światła wytwarzaną z jednego wata mocy
• trwałość T [h] suma godzin świecenia, w czasie którego
źródło spełnia wymagania norm , L70
• luminancja L [cd/m ] światłość w danym kierunku
przypadająca na jednostkę pozornej powierzchni źródła światła ,
• barwa światła (temperatura barwowa) T [K] im wyższa tym
światło jest zimniejsze ,
• współczynnik oddawania barw Ra zdolność do oddawania
barw oświetlanych przedmiotów.
2
b
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 17
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 18: Temperatura barwowa
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 19: BARWY ŚWIATŁA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 20
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 21: Termoluminescencja - Gwiazdy
Największe źródło światła – Słońce (reakcje termojądrowe)
Moc promieniowania:
3,827×10 W
26
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 22
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 23: Sposoby wytwarzania światła
wysoka temperatura
wyładowanie
luminescencja
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 24: Termoluminescencja - żarówka
1838 – włókno węglowe żarzące się w próżni
1890 – wolframowy żarnik
1878 – pierwsza nadająca się do praktycznego wykorzystania żarówka, patent brytyjski
1 września 2009 – od tego dnia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 244/2009 obowiązującym w Unii Europejskiej sklepy nie mogą zamawiać żarówek 100 i więcej watowych, a również wszystkich żarówek nie przeźroczystych
Moc promieniowania: 15 - 1000 W
Widmo promieniowania zbliżone do
widma promieniowania słonecznego
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 25
Schemat budowy żarówki próżniowej :
1 - Szklana bańka
2 - Gaz obojętny
3 - Żarnik wolframowy
4 - Drut kontaktowy (do styku
doprowadzający)
5 - Drut kontaktowy (do gwintowanego
trzonka)
6 - Podpórka
7 - Słupek
8 - Gwint kontaktowy
9 - Trzonek gwintowany
10 - Krążek izolacji cieplnej
11 - Stopa kontaktu elektrycznego
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 26
Wytwarzanie światła poprzez wyładowanie
Lampy wyładowcze:
świetlówki (lampy fluorescencyjne),
lampy rtęciowe,
lampy rtęciowo – żarowe,
lampy metalohalogenkowe,
lampy sodowe wysokoprężne i niskoprężne,
lampy indukcyjne
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 27
Wytwarzanie światła poprzez wyładowanie
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 28
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 29
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 30
Świetlówka, jak każda lampa wyładowcza, z uwagi
na ujemną charakterystykę prądowo-napięciową
nie może być włączona bezpośrednio do sieci.
Do zapłonu świetlówki niezbędne są dwa urządzenia:
statecznik (dławik)
zapłonnik
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
UKŁAD ZASILANIA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 31
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
UKŁAD ZASILANIA
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 32
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
ZALETY:
Wysoka skuteczność świetlna (20 % doprowadzonej mocy zamieniane na światło)
Wysoka trwałość (8000 h, nowoczesne nawet do 15000 h)
Dobre wskaźniki oddawania barw (nawet do 95)
Szeroki zakres temperatur barwowych (2 300 ÷ 6 800 K)
WADY:
Konieczny statecznik i zapłonnik /
układ elektroniczny - przekształtnik
Znaczne tętnienie światła
Zależność strumienia świetlnego
od temperatury otoczenia
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 33
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
Lampy indukcyjne
ZASADA DZIAŁANIA
Działanie lampy indukcyjnej opiera się na dwóch zasadach:
indukcji elektromagnetycznej w bańce lampy,
promieniowania w parach rtęci o niskim ciśnieniu.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 34
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
Lampy indukcyjne
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 35
LAMPY FLUORESCENCYJNE (ŚWIETLÓWKI)
Lampy indukcyjne
Zalety:
bardzo duża trwałość (60000 -100000 h)
wysoka skuteczność świetlna
mała wrażliwość na zmiany napięcia zasilania
natychmiastowy zapłon
brak efektu stroboskopowego
bardzo dobre oddawanie barw przedmiotów
stabilny strumień świetlny w szerokim zakresie temperatur
niewielkie wymiary
Wady:
konieczność stosowania generatora wysokiej częstotliwości
wysoki koszt
nie można ich stosować w obwodach ze ściemniaczami światła
Zastosowania lamp indukcyjnych do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego tam, gdzie jest szczególnie utrudniona i kosztowna wymiana lamp, a oświetlenie powinno być niezawodne (np. kominy)
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 36
Dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu. Działanie diody LED opiera się na zjawisku rekombinacji nośników ładunku. Zjawisko to zachodzi w półprzewodnikach wówczas, gdy elektrony przechodząc z wyższego poziomu energetycznego na niższy zachowują swój pseudo-pęd. Jest to tzw. przejście proste. Podczas tego przejścia energia elektronu zostaje zamieniona na kwant promieniowania elektromagnetycznego. Przejścia tego rodzaju dominują w półprzewodnikach z prostym układem pasmowym, w którym minimum pasma przewodnictwa i wierzchołkowi pasma walencyjnego odpowiada ta sama wartość pędu.
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 37
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 38
SCHEMAT BUDOWY DIODY LED
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 39
Rozkład widmowy
Temperatura barwowa Tb
Wskaźnik oddawania barw Ra
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 40
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 41
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 42
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 43
„Żarówka” LED
Grupa ryzyka: RG0
Temperatura barwowa Tb: 2831 K
Wskaźnika oddawania barw Ra: 82,1
PN-EN 62471:2010
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 44
PN-EN 62471:2010
„Żarówka” LED Filament
Grupa ryzyka: RG0
Temperatura barwowa Tb: 2576 K
Wskaźnika oddawania barw Ra: 77,3
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 45: PRZYKŁADOWE INSTALACJE
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 46
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 47
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 48
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 49
1. Wprowadzenie do problematyki oświetleniowej
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 50
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 53
WPŁYW ŚWIATŁA DZIENNEGO NA ZUŻYCIE ENERGII
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach

## Slide 54
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Technika świetlna
Instalacje oświetleniowe we wnętrzach