## Slide 1
Metodyka pomiarów podstawowych wielkości fotometrycznych
Marek KURKOWSKI
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Częstochowa 2022
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu 020/RID/2018/19, kwota finansowania 12 000 000 PLN
Technika świetlna

## Slide 2
Marek KURKOWSKI
prezentowane zdjęcia i opisy zamieszczono wyłącznie w celach dydaktycznych
część materiałów przedstawiono na podstawie danych firmy
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych
Notes: 2

## Slide 3
Źródła LED
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych
Notes: 3

## Slide 4
Pomiary parametrów
T termicznych
E elektrycznych
M mechanicznych
P fotoelektrycznych
O optycznych
Marek KURKOWSKI
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych
Notes: 4

## Slide 5
Rozporządzenie komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego
„oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez źródło światła lub większą liczbę takich źródeł, i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych źródeł światła, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami połączenia ich ze źródłem zasilania, ale nie zawiera samych źródeł światła;
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 6
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kierunkowych , lamp z diodami elektroluminescencyjnymi
i powiązanego wyposażenia
„oprawa oświetleniowa” oznacza urządzenie, które rozdziela, filtruje lub przekształca światło wysyłane przez co najmniej jedną lampę i które zawiera wszystkie elementy niezbędne do wsparcia, zamocowania i osłonienia tych lamp, a także – w stosownych przypadkach – obwody pomocnicze wraz ze środkami ich połączenia ze źródłem zasilania elektrycznego;
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 7
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kierunkowych , lamp z diodami elektroluminescencyjnymi
i powiązanego wyposażenia
„lampa” oznacza urządzenie składające się z jednego źródła światła lub z większej liczby źródeł światła, których parametry można określić niezależnie od siebie. Może ono składać się z dodatkowych elementów niezbędnych do celów uruchomienia, zasilania energią elektryczną lub rozprowadzania, filtrowania bądź przetworzenia promieniowania optycznego, w przypadkach gdy takich elementów nie można zdemontować bez trwałego uszkodzenia urządzenia;
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 8
Rozporządzenie komisji (WE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE ….
„pakiet LED” oznacza zestaw co najmniej jednego elementu LED. W skład takiego zestawu mogą wchodzić element optyczny i interfejsy termiczne, mechaniczne i elektryczne;
„moduł LED” oznacza zestaw bez trzonka obejmujący co najmniej jeden pakiet LED na płytce obwodów drukowanych. W skład zestawu mogą wchodzić elementy elektryczne, optyczne, mechaniczne i termiczne, interfejsy oraz osprzęt sterujący;
„lampa LED” oznacza lampę zawierającą co najmniej jeden moduł LED. Taka lampa może posiadać trzonek;
DEFINICJE I ZAKRESY ICH STOSOWAŃ - ŹRÓDŁO-OPRAWA-MODUŁ
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 9
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
2019/2015/UE
Artykuł 6
Metody pomiaru
Informacje, które należy dostarczyć zgodnie z art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod pomiarów i obliczeń, z uwzględnieniem uznanej najnowocześniejszej metody pomiarów i obliczeń
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 10
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 11
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 12
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 13
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 14
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 15
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 16
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 17
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
Całkowita ilość światła wypromieniowanego ze źródła we wszystkich kierunkach.
Pomiar wymaga sumowania (całkowania) wszystkich „promieni”
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 18
Światłość I [cd]
Pojedynczy, nieskończenie cienki promień światła wychodzący ze źródła w danym kierunku (wektor).
Pomiar wyłącznie pośredni z natężenia oświetlenia, na podstawie prawa odwrotności kwadratów.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 19
Luminancja L [cd/m ]
Ilość światła pochodząca od danej powierzchni w danym kierunku. Postrzegana jako jasność powierzchni. Zależy
od kierunku obserwacji ale nie odległości.
Pomiar z pomocą mierników punktowych bądź matrycowych (kamer)
2
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 20
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 21
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 22
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 23
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  [lm]
Badanie
Lampy LED („żarówki”) – 5 szt. z modelu
Moduły i Oprawy LED – 3 szt. z modelu
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
PN-EN 62612:2014-01 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 62717:2017 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
PN-EN 62722-1:2016 Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 24
Te same poziomy oświetlenia (lux)
Najlepsza jakość światła (współczynnik CRI,
temperatura barwowa)
Zgodność z normami
…… parametry charakterystyczne LED : jakość oświetlenia
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 25
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Oprawa z obudową białą ~230V 50 Hz 0,094A 11,2W PF 0,514  698,80 lm SVM 0,00061 PstLM 0,607 Ra 95,5 CCT 3081 K | Oprawa z obudową złotą ~230V 50 Hz 0,092A 10,9W PF 0,519  493,28 lm SVM 0,0014 PstLM 0,0364 Ra 95,52 CCT 2947 K | Oprawa z obudową czarną ~230V 50 Hz 0,092A 11,0W PF 0,519  440,97 lm SVM 0,0019 PstLM 0,555 Ra 95,5 CCT 3076 K
N 600lm PN 10W
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 26: …… parametry charakterystyczne LED : żywotność
Zależy od:
Niektóre firmy deklarują żywotność wskazaną w karcie produktu LED, nie biorąc pod uwagę ocen wykonanych na bazie testów przeprowadzonych na kompletnym urządzeniu w laboratorium.
Jakości LED
Temperatury pracy
Parametrów zasilania
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 27
W porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła, diody LED nie kończą pracy poprzez nagłe zgaśnięcie lub migocząc z braku możliwości osiągnięci fazy zapłonu, lecz z powodu powolnego spadku strumienia emitowanego do coraz bardziej niskich wartości​​. Określono więc inny sposób identyfikacji żywotności LED.
Żywotność LED:
Ilość godzin do uzyskania deklarowanego strumienia
L70 lub L50
Zgodnie z rekomendacjami: L70 B50 oznacza 50% LED emitujących 70% strumienia świetlnego.
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 28
BADANIA I POMIARY TEMPERATURY
Wzrost temperatury
Spadek strumienia światła
Spadek trwałości
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 29
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 30
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
Tętnienie i migotanie może powodować problemy obserwacji oraz dyskomfort
https://pl.wikipedia.org/wiki/`fekt_stroboskopowy
http://www.abcmigrena.pl/przyczyny-napieciowego-bolu-glowy
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 31
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
„efekt stroboskopowy” oznacza zmianę w postrzeganiu ruchu przez statycznego obserwatora w niestatycznym środowisku wywołaną przez bodziec świetlny, którego luminancja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. Zmiany te mogą być okresowe i nieokresowe oraz może je wywoływać samo źródło światła, źródło zasilania lub inne współczynniki wpływu.
Wskaźnik efektu stroboskopowego stosowany w niniejszym rozporządzeniu to „SVM” (miernik widoczności efektu stroboskopowego),
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 32
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
„migotanie” oznacza niestabilność postrzegania wzrokowego przez statycznego obserwatora w statycznym środowisku wywołaną przez bodziec świetlny, którego luminancja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. Zmiany te mogą być okresowe i nieokresowe oraz może je wywoływać samo źródło światła, źródło zasilania lub inne współczynniki wpływu.
Wskaźnik migotania stosowany w niniejszym rozporządzeniu to parametr „Pst LM”, gdzie „st” oznacza krótki okres, a „LM” metodę pomiaru migotania światła, jak określono w normach. Wartość Pst LM = 1 oznacza, że prawdopodobieństwo, iż przeciętny obserwator wykryje migotanie, wynosi 50 %;
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 33
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
SVM
Pst LM
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 34
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
SVM
Pst LM
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 35
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
SVM
Pst LM
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 36
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 37
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 38
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 39
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 40
Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
ROZPORZĄDZENIA 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych

## Slide 41
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Technika świetlna
Pomiary parametrów fotometrycznych